RADA PRE VYSIELANIE A RETRANSMISIU

Dobrovičova 8, P.O.Box 155, 810 00  Bratislava 1

Telefón : 02/209 065 00, Fax : 02/209 065 35

E-mail: office@rvr.sk      web-stránka: www.rvr.sk

Vaša značka	Naša značka	Vybavuje/tel. č.	BRATISLAVA

Ing. Báchor, 02/20906530	21.11.2013

Vec

Výzva na predkladanie ponúk

Verejný obstarávateľ, ktorým je Rada pre vysielanie a retransmisiu, v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na:

- Názov predmetu dodania: Kopírovacie zariadenie

- Opis predmetu zákazky:

Kopírovanie

- spôsob kopírovania: laserové

- rýchlosť čiernobieleho kopírovania A4: min. 50 kópií/min.

- rýchlosť farebného kopírovania A4: min. 50 kópií/min.

- rýchlosť čiernobieleho kopírovania A3: min. 25 kópií/min.

- rýchlosť farebného kopírovania A3: min. 25 kópií/min.

- rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4: min. 50 strán/min.

- rýchlosť farebnje obostrannej tlače A4: min. 50 strán/min.

- čas zahrievania: menej ako 30 sec.

- rozlíšenie kopírovania: min. 600 x 600 dpi

- formát originálu: A5-A3

- zoom: 25-400 %

Tlač:

- rozlíšenie tlače: min. 1200 x 600 dpi

- operačné systémy: Windows XP, Windows Vista, Window 7, Windows 8

- funkcie tlače: priama tlač PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, OOXML (docx, xlsx, pptx), mulimedia a muliplex

Scanovanie:

- scanovanie: min. 100 strán/min.

- režimy scanovania: scan-to-emial, scan-to-FTP, scan-to-box, scan-to-USB,

- formáty súborov: JPEG, TIFF, PDF, kompaktné PDF, prehľadávateľné PDF, XPS, kompaktné XPS, PPTX, prehľadávateľné PPTX, prehľadávateľné DOCX/XLSX

Uživateľské schránky:

- typy: verejná, osobná, skupinová

Systém:

- systémová pamäť: 2 GB

- pevný disk: min. 250 GB

- rozhranie: 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet, USB 2.0

- sieťové protokoly: TCP/IP, SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP

- automatický podávač dokumentov

- dokončovacie módy: triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, centrálny sklad, listový sklad, brožúra

- životnosť čierneho tonera: min. 25 tis. kópií

- životnosť farebných tonerov: min. 23 tis. kópií

- autentifikácia užívateľov

- logovanie prístupov

- zabezpečná tlač

- Kód CPV:  30121120-0

- Spôsob predkladania ponúk: e-mailom na adresu office@rvr.sk

- Lehota predkladania ponúk: 26.11.2013

- Predpokladaná hodnota zákazky: max. 9.000,00 EUR s DPH

- Miesto dodania: Dobrovičova 8, 810 00  Bratislava

- Obsah ponuky: celková cena za celú zákazku

- Obhliadka miesta: nie je potrebná

- Termín zadania zákazky: 2.12.2013

- Lehota dodania tovarov: do 31.12.2013

- Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena. Na základe kritérií bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle objednávku v zmysle predloženej cenovej ponuky.

- Zamestnanec poverený zadávaním zákazky: Ing. Peter Báchor

- Termín zadávania zákazky: 21.11.2013

JUDr. Ľuboš Kukliš

riaditeľ Kancelárie

Rady pre vysielanie a retransmisiu